## Slide 1
PARIS – 31 janvier 2012
Académie de Reims – Benoit PIGOT & Laurent DEGARDIN
[PARIS – 31 janvier 2012]
La table multimédia
Une réalisation collective pour la classe de 3ème

## Slide 2
PARIS – 31 janvier 2012
La table multimédia:
Une réalisation collective pour la classe de 3ème
Benoit PIGOT – Laurent DEGARDIN
Académie de REIMS
Académie de Reims – Benoit PIGOT & Laurent DEGARDIN
Notes: Idée du projet: découverte d’une petite vidéo sur Internet (réalisation d’un dispositif tactile avec une boite en carton et une webcam …)

## Slide 3
La table multimédia: Une réalisation collective pour la classe de 3ème
PARIS – 31 janvier 2012
Académie de Reims – Benoit PIGOT & Laurent DEGARDIN
?
L’origine du projet
… une vidéo trouvée sur Internet
Notes: Vidéo trouvée sur Internet: création d’un « pad tactile » avec une boite en carton, une webcam, une plaque de verre et une feuille de papier.
Pourquoi ne pas proposer aux élèves la réalisation d’une table multimédia tactile ?
Oui, mais comment ?

## Slide 4
Un projet pluri-technologique
La table multimédia: Une réalisation collective pour la classe de 3ème
PARIS – 31 janvier 2012
Un projet pluridisciplinaire
Un projet riche en expérimentations élève
Un projet « dans l’air du temps »
Organisation pédagogique
Un projet accessible à tous
Un projet modulable
Dossier
Académie de Reims – Benoit PIGOT & Laurent DEGARDIN

## Slide 5
La table multimédia: Une réalisation collective pour la classe de 3ème
PARIS – 31 janvier 2012
Un projet « dans l’air du temps »
Des objets techniques qui utilisent de plus en plus des interfaces tactiles …
… et qui font partie du quotidien de chacun.
Académie de Reims – Benoit PIGOT & Laurent DEGARDIN
Notes: Informatique/appareils communiquants: tablettes, téléphone portables
Borne de commande: transport (SNCF), restauration (McDo), …

## Slide 6
Un projet pluri-technologique
La table multimédia: Une réalisation collective pour la classe de 3ème
PARIS – 31 janvier 2012
Un projet pluridisciplinaire
Un projet riche en expérimentations élève
Un projet « dans l’air du temps »
Un projet accessible à tous
Un projet modulable
Organisation pédagogique
Dossier
Académie de Reims – Benoit PIGOT & Laurent DEGARDIN

## Slide 7
La table multimédia: Une réalisation collective pour la classe de 3ème
PARIS – 31 janvier 2012
Un projet accessible à tous
Des technologies simples à mettre en œuvre et faciles à comprendre par les élèves …
Académie de Reims – Benoit PIGOT & Laurent DEGARDIN
Notes: Une plaque de verre ou de plexiglass

## Slide 8
La table multimédia: Une réalisation collective pour la classe de 3ème
PARIS – 31 janvier 2012
Un projet accessible à tous
Des technologies simples à mettre en œuvre et faciles à comprendre par les élèves …
Académie de Reims – Benoit PIGOT & Laurent DEGARDIN
Notes: Une feuille de papier ordinaire, calque, film pour vitrage

## Slide 9
La table multimédia: Une réalisation collective pour la classe de 3ème
PARIS – 31 janvier 2012
Un projet accessible à tous
Des technologies simples à mettre en œuvre et faciles à comprendre par les élèves …
Académie de Reims – Benoit PIGOT & Laurent DEGARDIN
Notes: Une webcam

## Slide 10
La table multimédia: Une réalisation collective pour la classe de 3ème
PARIS – 31 janvier 2012
Un projet accessible à tous
Des technologies simples à mettre en œuvre et faciles à comprendre par les élèves …
Académie de Reims – Benoit PIGOT & Laurent DEGARDIN
Notes: On place la feuille sur la plaque de plexiglass.
Sur la photo, l’ensemble est placé sur une structure réalisée en cornières galva.

## Slide 11
La table multimédia: Une réalisation collective pour la classe de 3ème
PARIS – 31 janvier 2012
Un projet accessible à tous
Des technologies simples à mettre en œuvre et faciles à comprendre par les élèves …
Académie de Reims – Benoit PIGOT & Laurent DEGARDIN
Notes: Photo: vue de la webcam placée sous la plaque.
La main n’est pas en contact avec la feuille de papier. On perçoit une légère ombre.

## Slide 12
La table multimédia: Une réalisation collective pour la classe de 3ème
PARIS – 31 janvier 2012
Un projet accessible à tous
Des technologies simples à mettre en œuvre et faciles à comprendre par les élèves …
Académie de Reims – Benoit PIGOT & Laurent DEGARDIN
Notes: Lorsque les doigts touchent la feuille, on perçoit des ombres plus nettes et plus sombres aux endroits des contacts.

## Slide 13
La table multimédia: Une réalisation collective pour la classe de 3ème
PARIS – 31 janvier 2012
Un projet accessible à tous
Des technologies simples à mettre en œuvre et faciles à comprendre par les élèves …
Académie de Reims – Benoit PIGOT & Laurent DEGARDIN
Notes: Sur l’ordinateur, un logiciel gratuit traite en permanence l’image issue de la webcam.
Après divers traitements, les contacts sont isolés et identifiés (id: 1031)

## Slide 14
La table multimédia: Une réalisation collective pour la classe de 3ème
PARIS – 31 janvier 2012
Un projet accessible à tous
Des technologies simples à mettre en œuvre et faciles à comprendre par les élèves …
x
y
A
B
C
D
E
XD
YD
XD;YD
Académie de Reims – Benoit PIGOT & Laurent DEGARDIN
Notes: Pour simplifier: j’ai nommé les points autrement (A, B, C, D, E).
Le logiciel calcule en temps réel le « centre » des points d’impacts.
En fonction d’un repère, chaque point a des coordonnées.
Les coordonnées sont envoyées au curseur.
A partir de là, il est possible de piloter l’ordinateur.

## Slide 15
La table multimédia: Une réalisation collective pour la classe de 3ème
PARIS – 31 janvier 2012
Un projet accessible à tous
Des technologies simples à mettre en œuvre et faciles à comprendre par les élèves …
Académie de Reims – Benoit PIGOT & Laurent DEGARDIN
Notes: Pour l’affichage on utilise un vidéoprojecteur qui projettera l’image issue de l’ordinateur sur la feuille de papier.
Dans un soucis d’économie d’énergie et de contraintes dues à la température d’un vidéoprojecteur à lampe, il est possible d’utiliser un vidéoprojecteur à LED. Attention, l’intensité lumineuse sera inférieure.

## Slide 16
La table multimédia: Une réalisation collective pour la classe de 3ème
PARIS – 31 janvier 2012
Un projet accessible à tous
Des technologies simples à mettre en œuvre et faciles à comprendre par les élèves …
X;Y
Académie de Reims – Benoit PIGOT & Laurent DEGARDIN
Notes: Fonctionnement de l’ensemble.

## Slide 17
La table multimédia: Une réalisation collective pour la classe de 3ème
PARIS – 31 janvier 2012
Un projet accessible à tous
Des technologies simples à mettre en œuvre et faciles à comprendre par les élèves …
Académie de Reims – Benoit PIGOT & Laurent DEGARDIN
Notes: Un problème se pose lorsque le vidéoprojecteur éclaire la surface:
les ombres sont trop atténuées pour être détectées par la webcam
Le logiciel va confondre l’image projetée avec les contacts des doigts

## Slide 18
La table multimédia: Une réalisation collective pour la classe de 3ème
PARIS – 31 janvier 2012
Un projet accessible à tous
Des technologies simples à mettre en œuvre et faciles à comprendre par les élèves …
Vers l’ordinateur
Projecteur IR
Webcam IR
Académie de Reims – Benoit PIGOT & Laurent DEGARDIN
Notes: Pour solutionner ce problème, on passe en « vision infrarouge » …
Note: la webcam « voit » le spectre IR / ne « voit » plus les spectres lumineux visibles (élimine les perturbations)

## Slide 19
La table multimédia: Une réalisation collective pour la classe de 3ème
PARIS – 31 janvier 2012
Un projet accessible à tous
Des technologies simples à mettre en œuvre et faciles à comprendre par les élèves …
Académie de Reims – Benoit PIGOT & Laurent DEGARDIN
Notes: Un problème se pose lorsque le vidéoprojecteur éclaire la surface:
les ombres sont trop atténuées pour être détectées par la webcam
Le logiciel va confondre l’image projetée avec les contacts des doigts

## Slide 20
La table multimédia: Une réalisation collective pour la classe de 3ème
PARIS – 31 janvier 2012
Un projet accessible à tous
Des technologies simples à mettre en œuvre et faciles à comprendre par les élèves …
Vidéo
projecteur
Ordinateur
Webcam
Académie de Reims – Benoit PIGOT & Laurent DEGARDIN
Notes: L’ensemble du système peut être placé dans un « meuble » pour le rendre accessible et fonctionnel.

## Slide 21
Un projet pluri-technologique
La table multimédia: Une réalisation collective pour la classe de 3ème
PARIS – 31 janvier 2012
Un projet pluridisciplinaire
Un projet riche en expérimentations élève
Un projet « dans l’air du temps »
Un projet accessible à tous
Un projet modulable
Organisation pédagogique
Dossier
Académie de Reims – Benoit PIGOT & Laurent DEGARDIN

## Slide 22
La table multimédia: Une réalisation collective pour la classe de 3ème
PARIS – 31 janvier 2012
Un projet pluri-technologique
Domaine
mécanique
Domaine
informatique
Domaine
scientifique
Domaine
domotique
Matériaux
Traitement
d’image
Interface utilisateur
Protocoles de pilotage
d’éléments externes
Assemblages
Infrarouges
Réflexion de la lumière
Amener l’élève à réfléchir aux liens entre différentes technologies au sein d’un même OT.
Académie de Reims – Benoit PIGOT & Laurent DEGARDIN

## Slide 23
Un projet pluri-technologique
La table multimédia: Une réalisation collective pour la classe de 3ème
PARIS – 31 janvier 2012
Un projet pluridisciplinaire
Un projet riche en expérimentations élève
Un projet « dans l’air du temps »
Un projet accessible à tous
Un projet modulable
Organisation pédagogique
Dossier
Académie de Reims – Benoit PIGOT & Laurent DEGARDIN

## Slide 24
La table multimédia: Une réalisation collective pour la classe de 3ème
PARIS – 31 janvier 2012
Un projet modulable
Différentes solutions techniques pour réaliser les différentes parties …
… suivant les propositions des élèves et les possibilités du laboratoire …
Module tactile
Module affichage
Module …
Surcouche tactile
Webcam IR
Wiimote
Vidéoprojecteur
Ecran LCD
Académie de Reims – Benoit PIGOT & Laurent DEGARDIN
Notes: Le projet se découpe en plusieurs modules: tactile, affichage, meuble, interface, pilotage
Chaque module est réalisable de plusieurs façons
Importance de laisser les équipes mettre en œuvre leurs solutions (faisabilité ds un labo de techno)

## Slide 25
Un projet pluri-technologique
La table multimédia: Une réalisation collective pour la classe de 3ème
PARIS – 31 janvier 2012
Un projet pluridisciplinaire
Un projet riche en expérimentations élève
Un projet « dans l’air du temps »
Un projet accessible à tous
Un projet modulable
Organisation pédagogique
Dossier
Académie de Reims – Benoit PIGOT & Laurent DEGARDIN

## Slide 26
La table multimédia: Une réalisation collective pour la classe de 3ème
PARIS – 31 janvier 2012
Un projet pluridisciplinaire
Arts plastiques
Histoire des arts
Sciences-physiques
Design de l’OT
Interface utilisateur
Spectre lumineux
IR
Donner de la cohérence aux enseignements au travers d’un projet …
Académie de Reims – Benoit PIGOT & Laurent DEGARDIN
Socle commun
Thèmes de convergence
Notes: Arts plastiques comme recommandé dans le BO
Sciences physiques (attention, contenu niveau 4ème)

## Slide 27
Un projet pluri-technologique
La table multimédia: Une réalisation collective pour la classe de 3ème
PARIS – 31 janvier 2012
Un projet pluridisciplinaire
Un projet riche en expérimentations élève
Un projet « dans l’air du temps »
Un projet accessible à tous
Un projet modulable
Organisation pédagogique
Dossier
Académie de Reims – Benoit PIGOT & Laurent DEGARDIN

## Slide 28
La table multimédia: Une réalisation collective pour la classe de 3ème
PARIS – 31 janvier 2012
Un projet riche en expérimentations par les élèves
Comment réaliser un dispositif tactile ?
Académie de Reims – Benoit PIGOT & Laurent DEGARDIN

## Slide 29
La table multimédia: Une réalisation collective pour la classe de 3ème
PARIS – 31 janvier 2012
Comment réaliser un dispositif d’affichage ?
Académie de Reims – Benoit PIGOT & Laurent DEGARDIN
Un projet riche en expérimentations par les élèves

## Slide 30
La table multimédia: Une réalisation collective pour la classe de 3ème
PARIS – 31 janvier 2012
Banc d’expérimentation
Académie de Reims – Benoit PIGOT & Laurent DEGARDIN
Un projet riche en expérimentations par les élèves
Notes: Un banc d’expérimentations pour les élèves.
Ce banc est réalisé par les élèves (réinvestissement 5ème). Il est en cornière galva assemblée à l’aide de boulons. Cela permet une grande modularité (mécano).
Tous les éléments sont déplaçables afin d’expérimenter diverses solutions.

## Slide 31
La table multimédia: Une réalisation collective pour la classe de 3ème
PARIS – 31 janvier 2012
Académie de Reims – Benoit PIGOT & Laurent DEGARDIN
Un projet riche en expérimentations par les élèves
Notes: Exemple de travaux élèves sous Google SketchUp.

## Slide 32
La table multimédia: Une réalisation collective pour la classe de 3ème
PARIS – 31 janvier 2012
Académie de Reims – Benoit PIGOT & Laurent DEGARDIN
Un projet riche en expérimentations par les élèves
Notes: Maquettes de la partie « meuble » de l’OT. (travaux élèves)

## Slide 33
La table multimédia: Une réalisation collective pour la classe de 3ème
PARIS – 31 janvier 2012
Académie de Reims – Benoit PIGOT & Laurent DEGARDIN
Un projet riche en expérimentations par les élèves
Notes: Réalisation.

## Slide 34
La table multimédia: Une réalisation collective pour la classe de 3ème
PARIS – 31 janvier 2012
Académie de Reims – Benoit PIGOT & Laurent DEGARDIN
Un projet riche en expérimentations par les élèves
Notes: Réalisation.

## Slide 35
Un projet pluri-technologique
La table multimédia: Une réalisation collective pour la classe de 3ème
PARIS – 31 janvier 2012
Un projet pluridisciplinaire
Un projet riche en expérimentations élève
Un projet « dans l’air du temps »
Organisation pédagogique
Un projet accessible à tous
Un projet modulable
Dossier
Académie de Reims – Benoit PIGOT & Laurent DEGARDIN

## Slide 36
La table multimédia: Une réalisation collective pour la classe de 3ème
PARIS – 31 janvier 2012
Organisation
Besoin
CdCF
Module tactile
Module meuble
Module affichage
Module pilotage
Module interface
Communication
Réalisation
Veille Technologique
Académie de Reims – Benoit PIGOT & Laurent DEGARDIN
Notes: Importance de traiter les modules « affichage », « tactile » et « meuble » en ingénierie simultanée car intimement liés.
Une vieille technologique sur le tactile est proposée. Sujet riche en actualité.

## Slide 37
La table multimédia: Une réalisation collective pour la classe de 3ème
PARIS – 31 janvier 2012
Organisation
Besoin
CdCF
Module meuble
Module affichage
Module pilotage
Module interface
Communication
Réalisation
Veille Technologique
Recherche de solutions
Expérimentation
Validation
… ou non de la solution
Choix d’une solution
Module tactile
Académie de Reims – Benoit PIGOT & Laurent DEGARDIN
Notes: Chaque module est traité comme suit:
Les équipes recherchent des solutions techniques parmi celles existantes
Elles en choisissent une qui leur semble réalisable
Elle expérimentent cette solution
En classe entière, on valide ou non les solutions testées

## Slide 38
Un projet pluri-technologique
La table multimédia: Une réalisation collective pour la classe de 3ème
PARIS – 31 janvier 2012
Un projet pluridisciplinaire
Un projet riche en expérimentations élève
Un projet « dans l’air du temps »
Organisation pédagogique
Un projet accessible à tous
Un projet modulable
Dossier
Académie de Reims – Benoit PIGOT & Laurent DEGARDIN

## Slide 39
La table multimédia: Une réalisation collective pour la classe de 3ème
PARIS – 31 janvier 2012
7 séquences
Soit 12 séances + les synthèses
Pourquoi et comment communiquer aujourd’hui ?
Quelle démarche suivre lors de la conception d’un projet ?
Comment définir un objet technique ?
Quelles solutions techniques pour le projet ?
Comment réaliser le prototype ?
Validation du prototype.
Comment communiquer sur le projet ?
Académie de Reims – Benoit PIGOT & Laurent DEGARDIN

## Slide 40
La table multimédia: Une réalisation collective pour la classe de 3ème
PARIS – 31 janvier 2012
Un dossier technique pour le professeur (40 pages environ)
Pour chaque module
une partie « ressources »
+
une partie « solutions techniques »
Académie de Reims – Benoit PIGOT & Laurent DEGARDIN

## Slide 41
La table multimédia: Une réalisation collective pour la classe de 3ème
PARIS – 31 janvier 2012
Budget
Matériel réutilisable : | Prix approximatif | 1ère année | Années suivantes
Matériel « consommable » : |  |  | 
TOTAUX |  |  | 
Académie de Reims – Benoit PIGOT & Laurent DEGARDIN
1 vidéoprojecteur ……………………………………………………
1 webcam modifiée (ou webcam infrarouge) ……………………..
6 webcams standards (1 par îlot) …………………………………
1 plaque de plexiglass aux dimensions souhaitée pour l’écran, épaisseur de 8 à 10mm ……………………………………………
6 plaques de plexiglass de petite taille (30cm x 20cm par exemple) ………………………………………………………………
dispositif d’éclairage infrarouge ……………………………………
2 ventilateurs …………………………………………………………
350€
30€
6 x 15€
50€
40€
100€
40€
Matériau nécessaire à la réalisation du meuble (médium, contreplaqué, carton, cornières galva, tasseaux bois, …) suivant la solution choisie ……………………………………
Visserie diverse ……………………………………………….
maxi 100€
15€
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
815€
115€
Notes: Le budget est indicatif et correspond à l’investissement que j’ai choisi de faire.
Il est possible de réduire les couts en fonction des solutions choisies.

## Slide 42
La table multimédia: Une réalisation collective pour la classe de 3ème
PARIS – 31 janvier 2012
Merci de votre attention !
Académie de Reims – Benoit PIGOT & Laurent DEGARDIN