FICHE INTERVENTION

| Nature de l'activité | Maintenance |
| --- | --- |

| Contexte, condition de réalisation - Un client contacte votre entreprise car il a constaté des variations importantes de pression ainsi qu’un écoulement d’eau à la soupape de sécurité du circuit chauffage. | C.A.P |
| --- | --- |
|  | B.E.P X |
|  | B.A.C |

Commande : Votre employeur vous demande de vous rendre sur le site, pour effectuer un diagnostique.

Ce qui m’est donné : L’adresse du client. Des informations orales. Une caisse avec l’outillage courant. Une soupape de sécurité.

| Ce qui me manque : Un coffret de gonflage de vase. La documentation du vase d’expansion. Un vase d’expansion | comment je vais l’obtenir : Magasin de l’entreprise. Documentation de l’entreprise. Fournisseur. |
| --- | --- |

| Comment j’organise et je réalise mon intervention. Je visualise la pression, j’effectue la purge de l’installation Je vérifie l’étanchéité de celle-ci. Je fais monter la température du réseau au maximum admissible et je visualise la montée en pression. constatant que la soupape est étanche, j’actionne la valve du vase, je constate un écoulement d’eau. J’en déduis que la membrane est percée, je vais donc procéder au remplacement. Je ne vidange que la partie nécessaire de l’installation. Je dépose le vase et vérifie ces caractéristiques. Je me procure le vase correspondant et en effectue la pose. Je remets l’installation à la pression de service, je mets en chauffe et j’effectue la purge du réseau. |
| --- |
| Notes personnelles |
| Temps d’intervention - 2 heures. | Fournitures et matériels divers - Un vase Thermador, Type 4/05. - Filasse et pâte à joint. |

| Indicateurs de mesure de la réussite | Auto évaluation de l’élève | Evaluation du professeur |
| --- | --- | --- |
| - Les causes de mauvais fonctionnement sont ciblés. - La chronologie de l’intervention est explicitée correctement. - Les règles de sécurité sont respectées. - Le compte rendu d’intervention est fait au client avec exactitude. - La pression est réglée avec exactitude. - Le résultat de l’intervention permet de remettre l’installation en fonctionnement. |  |  |

### Informations réservées à l’enseignant en vue de son exploitation

# Text boxes

Note de présentation synthétique des conditions d’exploitation (type d’équipement, ressources documentaires, organisation pédagogique…) :