FICHE INTERVENTION

| Nature de l'activité | Mise en service du réseau eau froide sanitaire |
| --- | --- |

| Contexte, condition de réalisation - Vous intervenez avec aide sur l’installation sanitaire d’un pavillon. | C.A.P x |
| --- | --- |
|  | B.E.P X |
|  | B.A.C |

Commande : Identifier sur le plan et sur site les éléments permettant la mise en eau. Elaborer un schéma (en salle ) du réseau E .F.S avec les organes représentés symboliquement. Donner la chronologie de votre intervention. Identifier le sens de montage des appareils (réducteur, filtre etc…). Assurer la mise en eau à la pression désirée par le client.

Ce qui m’est donné : Le plan de l’installation. L’installation sur site réel. La pression souhaitée (2.2 bar). Une caisse avec l’outillage courant.

Ce qui me manque et comment vais je l’obtenir. La symbolique des appareils par rapport à leur présentation réelle. - Le document sur le réglage du réducteur de pression. (Demande au professeur).

| Comment j’organise et réalise mon intervention. Je liste et prépare l’outillage courant nécessaire. Je vérifie l’interposition des joints et le serrage des raccords et appareils. J’identifie le ou les organes permettant la mise en pression du réseau eau froide. Je mets le réseau sous pression. J’évacue doucement l’air du réseau. J’effectue le réglage du réducteur de pression à 2.2 bars. Je vérifie visuellement l’étanchéité de l’installation et le réglage de la pression. Je vérifie et nettoie les filtres des brises jet. |
| --- |
| Notes personnelles |
| Temps d’intervention - 2 heures. | Fournitures et matériels divers |

| Indicateurs de mesure de la réussite | Auto évaluation de l’élève | Evaluation du professeur |
| --- | --- | --- |
| - L’identification faite sur le schéma permet la réalisation. - La chronologie de l’intervention est explicitée correctement. - Les appareils et leurs sens de montage sont bien identifiés. - Le schéma de principe retrace correctement l’installation. - La pression est réglée avec exactitude. - Le résultat de l’intervention répond à la demande du client. |  |  |

### Informations réservées à l’enseignant en vue de son exploitation

Schéma de l’installation

- Identifier sur le schéma, les éléments permettant de réaliser la mise en eau.

# Text boxes

Note de présentation synthétique des conditions d’exploitation (type d’équipement, ressources documentaires, organisation pédagogique…) :