FICHE INTERVENTION

| Nature de l'activité | MISE EN SERVICE |
| --- | --- |

| Contexte, condition de réalisation - Vous intervenez seul sur l’installation de chauffage d’un pavillon. | C.A.P |
| --- | --- |
|  | B.E.P X |
|  | B.A.C |

Commande : Identifier sur le schéma, les éléments permettant de réaliser la mise en eau. Donner la chronologie de l’intervention. Mettre en état de fonctionnement l’installation de chauffage. Rendre compte au client de vôtre intervention. Régler la pression de l’installation à 0,2 bar au dessus de la pression du vase.

Ce qui m’est donné : Le schéma de l’installation. Une caisse avec l’outillage courant.

Ce qui me manque et comment je vais l’obtenir. Les symboles des appareils. Un coffret de gonflage de vase.

Comment j’organise et je réalise mon intervention. Je vérifie l’ouverture des coudes de réglages et des robinets. Je contrôle la fermeture des purgeurs. Je vérifie le serrage des différents raccords. J’identifie à partir du schéma et sur l’installation la vanne de remplissage. J’effectue la mise en eau ainsi que la purge au fur et à mesure du remplissage. Je contrôle la pression ainsi que l’étanchéité.