FICHE INTERVENTION

| Nature de l'activité | MISE EN SERVICE |
| --- | --- |

| Contexte, condition de réalisation - Vous intervenez sur une installation de chauffage. | C.A.P |
| --- | --- |
|  | B.E.P X |
|  | B.A.C |

Commande : Mettre en état de fonctionnement l’installation de chauffage.

Ce qui m’est donné : Le schéma de l’installation. Une caisse avec l’outillage courant.

Ce qui me manque et comment je vais l’obtenir. Les symboles des appareils. Un coffret de gonflage de vase.

Comment j’organise et je réalise mon intervention. Je vérifie l’ouverture des coudes de réglages et des robinets. Je contrôle la fermeture des purgeurs. Je vérifie le serrage des différents raccords. J’identifie à partir du schéma et sur l’installation la vanne de remplissage. J’effectue la mise en eau ainsi que la purge d’air au fur et à mesure du remplissage. Je contrôle la pression ainsi que l’étanchéité.

| Notes personnelles |
| --- |
| Temps d’intervention - 2 heures. | Fournitures et matériels divers |

Fiche d’intervention

(Rédaction synthétique de l’intervention pour justifier la facturation)

| Indicateurs de mesure de la réussite | Auto évaluation de l’élève | Evaluation du professeur |
| --- | --- | --- |
| - L’identification faite sur le schéma permet la réalisation. - La chronologie de l’intervention est explicitée correctement. - Les règles de sécurité sont respectées. - Le compte rendu d’intervention est fait au client avec exactitude. - La pression est réglée avec exactitude. - Le résultat de l’intervention permet de mettre l’installation en service. |  |  |

### Informations réservées à l’enseignant en vue de son exploitation

Schéma de l’installation

- Identifier sur le schéma, les éléments permettant de réaliser la mise en eau.

# Text boxes

Note de présentation synthétique des conditions d’exploitation (type d’équipement, ressources documentaires, organisation pédagogique…) :