FICHE INTERVENTION

| Nature de l'activité | Entretien |
| --- | --- |

| Contexte, conditions de réalisation Suite à la rénovation d’un radiateur du salon (peinture), le client vous sollicite pour sa remise en place. | C.A.P |
| --- | --- |
|  | B.E.P X |
|  | B.A.C |

La Commande : Votre employeur vous demande de remonter le radiateur du salon et d’assurer la mise en service.

Ce qui m’est donné : Lieu d’intervention Caisse à outils

Ce qui me manque : Un récipient (pour purge) Les joints nécessaires. (si besoin de remplacer)

Comment j’organise et je réalise mon intervention. Contrôler l’état du radiateur. Vérifier l’état des joints, les remplacer si nécessaire Replacer le radiateur sur ses supports et serrer les écrous Ouvrir le coude de réglage au nombre de tour relevé sur le TP 11 (Isoler un radiateur et le démonter) Ouvrir le robinet de réglage ou retirer le cabochon, remettre en place la tête thermostatique et la régler. Purger l’installation (faire le complément d’eau pour ajuster la pression) Je m’assure que l’installation fonctionne

| Notes personnelles |
| --- |
| Temps d’intervention 1 heure + déplacement voir l’itinéraire) | Fournitures et matériels divers Joints torique ½ ou ¾. |

Fiche d’intervention

(Rédaction synthétique de l’intervention pour justifier la facturation) Remontage du radiateur Mise en service de l’installation

| Indicateurs de mesure de la réussite | Auto évaluation de l’élève | Evaluation du professeur |
| --- | --- | --- |
| Le raccordement doit être étanche Le coude de réglage est ajusté Le lieu d’intervention est propre L’installation fonctionne correctement |  |  |

### Informations réservées à l’enseignant en vue de son exploitation

# Text boxes

Est-ce que le travail réalisé est conforme au travail prescrit ?

Note de présentation synthétique des conditions d’exploitation (type d’équipement, ressources documentaires, organisation pédagogique…) :

Comment je vais l’obtenir :

- Atelier entreprise, réserve