FICHE INTERVENTION

| Nature de l'activité | MISE EN SERVICE |
| --- | --- |

| Contexte, conditions de réalisation - Vous devez remplacer un compagnon absent afin de mettre l'installation de chauffage en fonctionnement. | C.A.P |
| --- | --- |
|  | B.E.P X |
|  | B.A.C |

La Commande : - Vous devez assurer la mise sous tension du circulateur, afin de mettre l'installation en chauffe.

Ce qui m’est donné : le type d'installation (pavillonaire). L'outillage.

Ce qui me manque et comment je vais l’obtenir. Le schéma de cablage.

Comment j’organise et je réalise mon intervention. Je vérifie avant de quitter l'entreprise, l'outillage nécessaire à mon intervention.( multimètre, E.P.I...) Je repère et vérifie l'existence des protections du réseau alimentant l'installation. Je vérifie les cablages. Je vérifie le sens de circulation du fluide. Je m'assure de la mise en eau de l'installation et de l'ouverture des vannes. Je mets sous tension et vérifie la rotation de l'axe. Je vérifie le bon fonctionnement de l'ensemble de l'installation.(température, irrigation et pression)

| Notes personnelles |
| --- |
| Temps d’intervention 2h15 | Fournitures et matériels divers - Fusible 2 A |

Fiche d’intervention

(Rédaction synthétique de l’intervention pour justifier la facturation) Contrôle des réseaux et des connexions électriques.0h30 Contôle du réseau fluidique( ²ouverture des vannes, pression, étanchéité,ect...) 0h30 Mise en service et vérification du fonctionnement. 0H30 Déplacement.

| Indicateurs de mesure de la réussite | Auto évaluation de l’élève | Evaluation du professeur |
| --- | --- | --- |
| L'outillage est t'il complet et adapté. La chronologie des opérations est judicieuse. Les vérification sont rationnelles. L'installation est en état de fonctionner. Les règles de sécurité sont respectées. Le temps d'intervention facturable. |  |  |

### Informations réservées à l’enseignant en vue de son exploitation

# Text boxes

Est-ce que le travail réalisé est conforme au travail prescrit ?

Note de présentation synthétique des conditions d’exploitation (type d’équipement, ressources documentaires, organisation pédagogique…) :