Support : Pavillon LILAS

Activité : Pose et raccordement des appareillages dans une habitation

| FONCTION | F2 | CONSTRUCTION |
| --- | --- | --- |
| TACHE | T2.1 | COMPETENCES : Etre capable de … |
| - Câbler et raccorder l’appareillage, les tableaux, armoires électriques, installations et réseaux. | - ORGANISER le poste de travail - POSER les canalisations électriques - POSER les appareillages électriques - RACCORDER les différents matériels - GERER les temps d’intervention |
| Savoirs associés : S4.8 Automatismes du bâtiment |

1 TRAVAIL DEMANDE :

1.1 IMPLANTER l'appareillage :

- TRACER les axes (+ ou - 0,5 cm admis ; pas de décalage avec les axes verticaux ou horizontaux).

- FIXER les appareillages (pas d'arrachage possible, parfaitement horizontaux ou verticaux).

- DECOUPER les conduits (étanchéité correcte, pénétration d'environ 0,5 cm dans chaque boite).

- FIXER les conduits.

- EBAVURER  les conduits.

1.2 CABLER l'installation :

- PASSER les conducteurs dans les conduits (ne pas abîmer les isolants, respecter les couleurs normalisées).

- MENAGER des longueurs de conducteur suffisantes ( 5 cm dans les boites d'appareillages, 8 cm dans les boites de dérivation, 20 cm dans le coffret de distribution).

- RACCORDER les conducteurs aux appareils (dénudage sans entamer l'âme conductrice, doublage des âmes pour le serrage sous vis).

- RANGER les conducteurs sans les pincer ni les tordre ni les vriller).

- FERMER les boites en vérifiant l'étanchéité.

1.3 ORGANISATION du poste de travail :

- DISPOSER correctement son matériel (pas d’appareillages, de conduits, de conducteurs, de câbles, d’outils qui trainent)

- NETTOYER le poste de travail à la fin de l’intervention

- REMPLIR la fiche de suivi horaire

- PRENDRE soin de la documentation

REMARQUE : l’évaluation du travail de construction ne sera faite que lorsque le fonctionnement aura été vérifié.

3 SCHEMAS de l’installation :

Les parties grisées ne sont pas câblées sur le poste de travail. Vous pouvez indiquer sur ce document les couleurs et sections des conducteurs utilisés.

4 IMPLANTATION du TABLEAU

ELECTRIQUE :

5 FICHE de SUIVI HORAIRE :

Cette fiche doit être remplie séance par séance. Elle doit permettre de déterminer le nombre d’heures passées pour la préparation du poste, la pose des canalisations encastrées, le traçage, la pose du tableau électrique, le pose des conduit IRL, la pose des moulures, le câblage des circuits IRL, le câblage des circuit moulures, le câblage des circuits encastrés et le câblage du tableau électrique.

Remarque : si ce tableau n’est pas assez grand, en refaire un autre

| Date de la séance | Description de la tâche réalisée | Heure de début | Heure de fin | Temps passé |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

### ATELIER

### Doc 1/6

##### 2 B ELEEC

#### CONSTRUCTION

#### PAVILLON LILAS

A2

A1

# K 515

# L 515b

# L 515a

2

1

# S 514b

# S 514a

#### CONSTRUCTION

#### PAVILLON LILAS

##### 2 B ELEEC

### Doc 4/6

### ATELIER

#### CONSTRUCTION

#### PAVILLON LILAS

##### 2 B ELEEC

### Doc 5/6

### ATELIER

20

L515a

THD+

THD+

P531

S515b

S511

R570

L511

L515a

20

S515b

P524

S514b

S514b

20

L514

30

25

L514

R570

S511

25

20

R580

S514a

S515a

L514

S514a

S515a

R570

S511

130

120

115

25

20

48

R580

S514a

S515a

45

50

L511

#### CONSTRUCTION

#### PAVILLON LILAS

##### 2 B ELEEC

### Doc 2/6

### ATELIER

Organisation du poste de travail :                                             / 3 pts

- 1 pt par défaut constaté (4 maxi)

Connections :       Défectueuse      -3 pts  (2 maxi)

Acceptable       -1 pts  (4 maxi)

- …. pts

Travail des conducteurs :                                                      / 7 pts

Travail conduits  :                                                                    /5 pts

50

L511

20

45

35

R580

20

15

P531

S514a

S515a

120

30

130

35

115

45

#### CONSTRUCTION

#### PAVILLON LILAS

##### 2 B ELEEC

### Doc 3/6

### ATELIER

20

30

P524

L515a

THD+

THD+

20

35

15

35

R580

60

P531

P531

S515b

S511

R570

L511

L515a

20

S515b

P524

S514b

S514b

32

L514

30

25

Traçage et fixation appareillage :                                           /5 pts

# L 514

# L 513b

# L 513a

# S 513b

# L 512b

# L 512a

# S 512

# S 513a

###### L 511

# S 511

# S 515c

# S 515b

# S 515a

### F510

### F510

10A

Ph

N   PE

2 IMPLANTATION du matériel :

### F560

### F550

EDF

### F550    16A

### P 550

### F530

16A

### F520

16A

### P 540

### F540

### F540   16A

### P 524

### P 523

### P 521

### P 522

### P 534

### P 533

### P 531

### P 532

### P 525

4              3

### K580

1           2

### K580

### K580

THD+

### R570

### K570

### R 580

### F580

### F580     10A

4              3

1           2

### K570

### K570

### F570

### F570  16A

### F560    2A

### F530

### F520

Remarque : les différents circuits seront identifiés par des étiquettes

K580

K570

K515

F 580

F 570

F 560

F 530

F 520

F 510

F 500

#### CONSTRUCTION

#### PAVILLON LILAS

##### 2 B ELEEC

### Doc 6/6

### ATELIER