|  | PREPARATION DE L’INSTALLATION D’UNE CHAUDIERE MURALE MIXTE | Classe : |
| --- | --- | --- |
|  |  | Date : |

| PROBLEMES DU CHANTIER | N° | ACTIVITES | DISCIPLINES | RESSOURCES | REFERENTIEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quels sont les réseaux à installer sur la chaudière ? | 1 | Relever sur la chaudière la nature des entrées et les sorties. | Techno | Cellule gaz | C1.1 |
|  | 2 | Identifier les réseaux dans la chaudière en les coloriant. | Techno | DR1 | S5.2 |
|  | 3 | Identifier les composants principaux de la chaudière. | Techno | DR1 + DT1 | C2.1 |
|  | 4 | Relever les caractéristiques de la plaque signalétique. | Techno | Chaudière | S5.3 C1.2 |
| Le local est-il adapté ? | 5 | Rechercher les arrivées d’air. | Techno | Cellule gaz | S5.1 |
|  | 6 | Identifier la nature des évacuations des gaz brûlés. | Techno | Cellule gaz | S5.1 |
|  | 7 | Vérifier la conformité des éléments. | Techno | DR2 | S5.1 |
| Où arrivent les réseaux dans le local ? | 8 | Rechercher la présence des tubes dans le local. | Techno | Cellule gaz | S5.1 |
|  | 9 | Identifier la nature des tubes. | Techno | Cellule gaz | S5.2 |
|  | 10 | Identifier les matériels sur la tuyauterie. | Techno | Cours | S4.1 |
|  | 11 | Identifier les réseaux fluidiques. | Techno | Cellule gaz | S5.2 |
| Le réseau gaz est-il conforme ? | 12 | Dessiner, à main levée, la tuyauterie gaz et ses accessoires. | Dessin | Cellule gaz | C2.1 S2.3 |
|  | 13 | Schématiser l’installation gaz. | Dessin | DR3 | S2.1 S2.2 |
|  | 14 | Identifier les composants gaz | Techno | DR3 | C2.2 |
|  | 15 | Vérifier la conformité des éléments. | Techno | DR3 |  |
| Quels raccords choisir pour raccorder les réseaux à la chaudière ? | 16 | Répertorier les éléments raccordables de la chaudière. | Techno | Chaudière | C1.3 |
|  | 17 | Répertorier la nature et le diamètre des réseaux à raccorder. | Techno | Cellule gaz | C1.3 |
|  | 18 | Choisir un mode de raccordement. | Techno | DR4 | S7.1 |
|  | 19 | Choisir un raccord. | Techno | DR4 + DT2 | C2.2 |

# Text boxes

Une chaudière murale gaz a été démontée dans un pavillon. Vous devez repérer les réseaux et observer la conformité de l’installation.

ETAT INITIAL

# ETAT FINAL

Les réseaux sont identifiés, la mise en conformité est faite, les raccords sont choisis.