Thème : OBSERVER, Ondes et matière : Caractéristiques et propriétés des ondes

Type de ressources : Papier (documents)

Notions et contenus : Propriétés des ondes Cas des ondes lumineuses monochromatiques Interférences

Compétences travaillées ou évaluées : Pratiquer une démarche expérimentale visant à étudier quantitativement le phénomène d’interférence dans le cas des ondes lumineuses. Travailler en groupe, échanger pour élaborer un protocole Mettre en œuvre une manipulation en respectant des conditions de sécurité Effectuer des mesures et être critique Faire preuve d’autonomie et d’initiative Schématiser une situation expérimentale, savoir rédiger un compte rendu

Nature de l’activité : Activité expérimentale en démarche d’investigation

Résumé : Cette activité expérimentale prolonge le travail expérimental réalisé sur la diffraction. Elle permet aux élèves d’étudier quantitativement le phénomène d’interférence et d’appliquer leur résultat à la vérification de la valeur du pas d’un réseau

Mots clefs : interférence, laser, onde, lumière, réseau, mesures, incertitudes

Académie où a été produite la ressource : NANTES http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/02021464/0/fiche___pagelibre/

Sciences physiques et chimiques

Caractéristiques et propriétés des ondes

Table des matières

- Pré-requis

- Une situation déclenchante possible

- Proposition de consignes

- Complément sur la définition d'un réseau

Interférences des ondes lumineuses

1. Pré-requis

- Le phénomène de diffraction dans le cas des ondes lumineuses monochromatique a été étudié en classe de terminale.

- Le phénomène d’interférence a été observé en classe avec une cuve à onde.

2. Une situation déclenchante possible

La double diffraction d’une onde lumineuse monochromatique produite par deux fentes fines parallèles de largeur a séparées d’une très faible distance b permet-elle de connaître l’écart b entre les deux fentes ?

Remarque

Chaque groupe dispose du matériel suivant :

- Logiciel OpenOffice ou Regressi

- Laser rouge

- Laser vert

- Une diapositive comportant 3 fentes doubles parallèles de largeur 0,07 mm respectivement espacées de 0,2 mm, 0,3 mm et 0,5 mm

OU

- De fentes doubles parallèles fabriquées au laboratoire avec les moyens du bord, c'est-à-dire deux lames de rasoirs et un miroir.

(voir le site :http://sjpa.be/spip.php?article207) et bon courage !

- Réseau environ 500 traits/mm

3. Proposition de consignes

- Par groupe de 4, décrire les manipulations à réaliser pour répondre à la question.

Faire valider par le professeur le protocole rédigé.

- Par binôme, faire les mesures et le traitement nécessaire pour relier simplement les grandeurs physiques caractéristiques du phénomène observé.

- Evaluer les causes d’erreurs possibles, en donner un ordre de grandeur.

- Appliquer vos résultats pour contrôler l’indication indiquée par un fabriquant de réseau.

- Rédiger un compte rendu personnel de votre travail.

4. Complément sur la définition d'un réseau

Un réseau est un ensemble de N fentes fines, parallèles, équidistantes, situées dans un même plan et séparées par des intervalles opaques. Les fentes constituent « les traits » du réseau ; la distance b entre deux traits consécutifs est appelée : « pas » du réseau.

Le pas se déduit de la longueur L du réseau à N fentes : b =

Exemple : un réseau usuel à 500 traits/mm, possède un pas b = = 2 (m.